| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ( (Проект, первая редакция) |

Система стандартов безопасности спортивного

инвентаря

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ

ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. КАРАБИНЫ СПОРТИВНЫЕ

Общие технические требования

Методы испытаний

(EN 12275:2013, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 2021 |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 444 «Спортивные и туристские изделия, оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные услуги»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2020 г. № 1171-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта ЕН 12275:2013 «Снаряжение для альпинистов. Карабины. Требования безопасности и методы испытаний» (EN 12275:2013 «Mountaineering equipment - Connectors - Safety requirements and test methods», NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов безопасности спортивного инвентаря

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. КАРАБИНЫ СПОРТИВНЫЕ

Общие технические требования. Методы испытаний

The system of sports equipment safety standards. Sports equipment for protection

against falling from height. Sport сarabiners. General technical requirements. Test methods

Дата введения — 2021—05—01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на карабины, используемые при занятии спортом и активной спортивной деятельностью, необходимые для обеспечения безопасности пользователя при риске падения с высоты (например, в альпинизме, туризме, спелеологии, скалолазании, веревочных парках, скитуре, при совершении горовосхождений и прохождения маршрутов виа феррата).

Настоящий стандарт не распространяется на:

- подвесные парашютные системы;

- средства защиты, применяемые в судоходстве, яхтинге и т. д.;

- оружие.

Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам, маркировке и информации, предоставляемой изготовителем, включая эксплуатационную документацию и методы испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.908 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 166 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 30630.2.5 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия

ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 карабин (соединительный элемент): Размыкающееся соединительное устройство несущее нагрузку и позволяющее пользователю производить соединение компонентов системы между собой.

Примечание – Является средством индивидуальной защиты от падения с высоты, применяемым в качестве компонента системы.

3.2 запорный элемент: Часть карабина, положение которой можно изменять для размыкания устройства. Если запорный элемент автоматически переходит в закрытое положение при высвобождении из открытого положения, то он является самозапирающимся.

3.3 фиксатор закрытого положения запорного элемента (фиксатор): Механизм, препятствующий непреднамеренному раскрытию запорного элемента, приводящийся в действие вручную, либо автоматически.

3.4 фиксатор открытого положения запорного элемента (фиксатор триггерного типа): Механизм, удерживающий запорный элемент в открытом положение и высвобождающий его при дополнительном взаимодействие.

3.5 минимальная разрушающая нагрузка: Минимальная нагрузка при которой возможно разрушение изделия.

3.6 предельная рабочая нагрузка: Верхний предел нагрузки, рекомендованной изготовителем для нормального использования изделия, при котором обеспечивается его корректная работа, не возникает повышенный износ и остаточные деформации.

3.7 максимальная номинальная нагрузка: Максимальная допустимая нагрузка при эксплуатации на изделие или элемент изделия, указанная изготовителем.

# 4 Технические требования

## 4.1 Общие положения

4.1.1 На частях карабина, которые контактируют с руками пользователя и/или компонентами, такими как верёвки, стропы, шнуры, обвязки и т.д., не должно быть никаких заусенцев или острых краёв.

4.1.2 Любой шарнирный запорный элемент должен открываться исключительно вовнутрь, по направлению к корпусу соединительного элемента. При этом для запорного элемента позволительно открываться на угол до 20° от плоскости соединительного элемента.

4.1.3 Ручная фиксация запорного элемента должна требовать осознанного ручного действия для закрытия запорного элемента, а также по меньшей мере двух различных действий для его открытия.

4.1.4 При высвобождении запорного элемента автоматический фиксатор должен зафиксировать этот элемент в закрытом положении. При этом требуется по меньшей мере два различных действия для его открытия.

## 4.2 Статическая прочность

4.2.1 При проведении испытаний в соответствии с 5.2 соединительные элементы должны выдерживать нагрузку, указанную изготовителем, но не менее 20 кН, в течение 3 мин ±3 с. В конце испытания запорный элемент должен оставаться закрытым.

## 4.3 Сопротивление коррозии

4.3.1 Используемые материалы должны быть устойчивы к коррозии. При испытании в соответствии с 5.3 запорные механизмы соединительных элементов должны все еще функционировать. Признаки коррозии основного металла недопустимы. Наличие потускнения и белого налета является допустимым.

## 4.4 Маркировка и информация

4.4.1 Маркировка должна соответствовать требованиям раздела 6.

4.4.2 Информация, указанная в эксплуатационной документации, должна соответствовать требованиям раздела 7.

## 4.5 Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- карабин;

- индивидуальная упаковка;

- паспорт изделия со штампом службы технического контроля предприятия-изготовителя о приемке*;

- эксплуатационная документация [допускается создание объединенного сопроводительного (эксплуатационного) документа];

- документ о соответствии показателей изделия требованиям настоящего стандарта.

## 4.6 Правила приемки

4.6.1 Для проверки соответствия карабинов требованиям настоящего стандарта изготовитель должен проводить приемо-сдаточные, периодические, типовые и сертификационные испытания согласно ГОСТ 16504. Испытания должны проводиться на соответствие требованиям настоящего стандарта.

4.6.2 Периодические и приемо-сдаточные испытания проводят в соответствии с ГОСТ 15.309.

4.6.3 При неудовлетворительных результатах испытаний изделия возвращают на доработку.

4.6.4 Приемочные испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 15.301.

4.6.5 Типовые испытания изготовитель проводит при изменении конструкции, технологии изготовления или замене материалов. Объем и состав испытаний следует принимать как при периодических испытаниях.

4.6.6 Все испытания и кондиционирование образцов до испытания следует проводить в нормальных климатических условиях. Образцы подвергают кондиционированию в течение (24 ± 1) ч, если не оговорено другое требование.

_______________ 
* Зарубежным изготовителям допускается использование собственных сопроводительных документов на продукцию.

За нормальные значения климатических факторов внешней среды при испытаниях изделий (нормальные климатические условия испытаний) принимают следующие:

- температура – плюс (25 ± 10) °С;

- относительная влажность воздуха – 45% – 80%;

- атмосферное давление 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.), –

если в стандартах на отдельные группы изделий не приняты другие пределы, обусловленные спецификой изделий.

Если невозможно обеспечить нормальные климатические условия испытаний, допускается проводить испытания в климатических условиях УХЛ4 или О4 с пересчетом к нормальным климатическим условиям испытаний. Методика пересчета должна быть установлена в стандартах, технических условиях или другой нормативно-технической документации на изделия и (или) программах испытаний.

Примечание – При температурах выше 30 °С относительная влажность не должна быть выше 70 %. Допускается вместо верхнего значения диапазона 80 % устанавливать значение 75 %,

[ГОСТ 15150–69, пункт 3.15]

4.6.7 Отбор образцов проводят в соответствии с ГОСТ 31814, ГОСТ 18321.

4.6.8 При проведении испытаний допускается использовать другие средства измерения, по точности не уступающие указанным в данном стандарте.

4.6.9 В случае, если при проверке отобранных образцов хотя бы один образец не выдерживает испытаний, проводят повторную проверку удвоенного количества образцов.

# 5 Методы испытаний

## 5.1 Органолептическая проверка

5.1.2 Проведите органолептическию проверку изделия на соответствие требованиям п.4.1 без использования защитных перчаток.

## 5.2 Определение статической прочности

## 5.2.1 Общие положения

5.2.1.1 При проведении испытаний разрывной машиной скорость приложения нагрузки должна находиться в диапазоне:

-	от 50 до 200 мм/мин, если соединительный элемент содержит текстильные элементы, подвергаемые нагрузке во время испытания

или

-	от 20 до 50 мм/мин в ином случае

## 5.2.2 Испытания по большой оси

5.2.2.1 Установите соединительный элемент в разрывной испытательной машине стандартного типа и приложите нагрузку при помощи двух стержней диаметром (12 ± 0,1) мм, таким образом, чтобы они располагались перпендикулярно к большой оси.

5.2.2.2 Заданное усилие должно удерживаться в течение 3+0,25 мин.

## 5.3 Определение стойкости к коррозии

5.3.1 Все металлические элементы проходят испытания на коррозионную стойкость по ГОСТ 30630.2.5 по методу 215-1.2.1 в течение 24+0,5 ч.

5.3.2 После извлечения из камеры образцы помещают в сушильный шкаф на 60+5 мин при температуре (20 ± 3) °С.

5.3.3 Повторяют испытание по 5.3.1 и последующей сушкой по 5.3.2.

5.3.4 После этого образцы проверяют на соответствие требованиям по 4.3 В случае если нет возможности определения четких признаков коррозии, следует руководствоваться ГОСТ 9.908.

# 6 Маркировка и упаковка

Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать следующую информацию:

- наименование изделия;

- товарный знак или торговая марка изготовителя;

- индивидуальный серийный номер, год и месяц производства изделия;

- минимальная номинальная разрушающая нагрузка;

- наименование нормативного документа, устанавливающего требование к данному виду изделия;

- пиктограмма, указывающая на необходимость ознакомиться с эксплуатационной документацией перед применением.

Изделие должно иметь индивидуальную упаковку. Маркировка, наносимая на упаковку, должна содержать:

- наименование изделия, артикул;

- товарный знак или торговая марка изготовителя;

- индивидуальный серийный номер, год и месяц производства изделия;

- наименование нормативного документа, устанавливающего требование к данному виду изделия;

- наименование изготовителя, его юридический адрес и контактные данные.

# 7 Эксплуатационная документация

Изделие должно сопровождаться эксплуатационной документацией. Эксплуатационные документы выполняют на официальном и государственном языке страны назначения, исключением может быть наименование изготовителя и наименование изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак или торговую марку. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания текстов.

Эксплуатационная документация должна быть изложена простым языком и содержать:

- наименование изделия, артикул;

- товарный знак или торговую марку изготовителя;

- информацию о диапазонах размерной сетки изделия, геометрические и весовые параметры;

- максимальную номинальную нагрузку, выраженную в килограммах;

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование изготовителя, его юридический адрес и контактные данные;

- область применения;

- графическую схему использования;

- сведения о способах ухода за изделием;

- рекомендации по хранению;

- информацию о том, что изделие должно использоваться только обученными лицами или лицами под непосредственным наблюдением таковых;

- ограничения применения изделия по состоянию здоровья пользователей;

- сведения о способах безопасного применения изделия;

- расшифровку маркировки и условных обозначений, нанесенных на изделие и внесенных в эксплуатационную документацию (при необходимости);

- информацию о важности детальной проверки изделия компетентным лицом на наличие повреждений во время эксплуатации и необходимости изъятия изделия из эксплуатации при обнаружении каких-либо повреждений или дефектов;

- порядок проведения обслуживания и периодических проверок изделия (при необходимости);

- сведения по защите изделия при транспортировке;

- ограничения по применению в особых климатических условиях (температура, влажность), если имеются;

- срок службы изделия и гарантии изготовителя.

______________________________________________________________________

УДК 614.895:614.821.3:620.172.254:006.354              			ОКС 97.220.99

Ключевые слова: карабин, спортивный инвентарь, альпинизм, скалолазание, туризм, спелеология, средства индивидуальной защиты, безопасность на высоте ______________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

Директор ИКБС НИУ МГСУ						    Д.А.Корольченко

Руководитель разработки:

Руководитель ИЛ ИКБС НИУ МГСУ					       В.В.Василенко

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Инженер ИКБС НИУ МГСУ							К.В. Жердев

Инженер ИКБС НИУ МГСУ							Г.Д. Леликов

Инженер ИКБС НИУ МГСУ						   Д.А. Простакишин