| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р Проект, первая редакция |

Комплексы мобильные с бассейнами для плавания. Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 2021 |
| --- | --- |

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Отраслевое объединение национальных производителей в сфере физической культуры и спорта «Промспорт» (СРО «Промспорт»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 444 «Спортивные и туристские изделия, оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные услуги»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ___ _____ 2021 г. № ___________

4	 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Комплексы мобильные с бассейнами для плавания.

Общие технические условия

Mobile complexes with swimming pools. General technical specifications

Дата введения — 2021—00—00

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к мобильным комплексам с бассейнами для плавания (далее – комплексы), предназначенным для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях невозможности оказания услуг на спортивном сооружении (объекте капитального строительства).

Стандарт устанавливает требования к комплектации комплексов, инженерным системам и методам их испытаний.

Требования настоящего стандарта распространяются на организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в собственности или управлении которых находятся мобильные комплексы с бассейнами для плавания, предназначенные для обучения детей плаванию.

Требования настоящего стандарта применяются при проведении процедуры подтверждения соответствия в форме добровольной сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 25298 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ Р 50571.7.702/МЭК 60364-7-702:2010 Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702. Плавательные бассейны и фонтаны

ГОСТ Р 53491.1 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1

ГОСТ Р 53491.2 Бассейны. Подготовка воды. Часть 2

ГОСТ Р 53828 Автомобильные транспортные средства. Система обеспечение микроклимата. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 55529 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний

ГОСТ Р 56439 Комплект каркасно-тентового укрытия для спортивных площадок. Общие требования

ГОСТ Р 58458 Бассейны для плавания. Общие технические условия

Примечание  ̶ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования  ̶  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1 базовое транспортное средство (БТС): Выпущенное в обращение транспортное средство (ТС), на базе которого создан мобильный комплекс с бассейном.

3.2 ванна бассейна: Функциональный резервуар с водой для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению.

3.3 мобильный комплекс с бассейном (комплекс): Передвижной комплекс на базе транспортного средства, содержащий выносной сборный резервуар для воды (ванну бассейна), спортивно-технологическое оборудование и помещения, необходимые для организации обучения детей плаванию.

3.4 подкос: Диагональный конструкционный элемент, предназначенный для соединения и передачи напряжений сжатия.

3.5 полуприцеп: Транспортное средство, не оборудованное двигателем, предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством с опорой на седельный тягач.

4 Общие требования

4.1 БТС должно соответствовать требованиям [1].

4.2 Конструкция комплекса в целом и его составных частей должна быть выполнена с учетом обеспечения безопасности для обслуживающего персонала и потребителей услуг при эксплуатации и техническом обслуживании.

4.3 Поверхности узлов и деталей комплекса не должны иметь раковин, заусенцев, сколов, царапин, острых кромок. Поверхности пола, подножек, трапов, лестниц и т.п. не должны быть скользкими. Концы поручней должны иметь травмобезопасное исполнение (закруглены с торцов).

4.4 Наружные двери комплекса должны иметь усилие открывания (закрывания) не более 120 Н. Внешние двери располагают с правой стороны по ходу движения и/или с торцевой (задней) части транспортного средства. Конструкция комплекса должна предусматривать наличие аварийного выхода.

4.5 Помещения комплекса должны быть оснащены средствами пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с установленными требованиями. Материалы, применяемые в комплексе, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, действующим на тип транспортного средства, в составе которого находится комплекс.

4.6 Содержание вредных веществ в помещениях комплекса при работе системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не должно превышать значений, установленных действующими санитарными нормами и правилами. Отопительная система должна соответствовать этим требованиям и в том случае, если отключена вентиляция и система переключена на режим циркуляции воздуха в помещениях бытового отсека.

4.7 Узлы и детали комплекса, контактирующие с телом пользователя, должны быть выполнены из материалов, не оказывающих раздражающего, аллергического и общетоксического действия.

4.8 Нагревающиеся части и конструктивные элементы комплекса, доступные для контакта с телом, должны иметь защитный кожух (экран).

4.9. Для развертывания комплекса в рабочий формат необходима ровная площадка размером 24,50×16,50 м с возможностью подключения к инженерным сетям: электроснабжения, отопления, вентиляции кондиционирования, водоснабжения, водоотведения (канализации).

4.10 Ванна бассейна в составе мобильного комплекса должна соответствовать требованиям [4], ГОСТ Р 53491.1, ГОСТ Р 58458.

4.11 Ванна бассейна в составе мобильного комплекса должна быть сборная, переливного типа, с укреплением подксами.

4.12 Монтаж ванны осуществляют в непосредственной близости от полуприцепа, возимого БТС. Зону ванны бассейна следует укрывать защитной тентовой конструкцией согласно ГОСТ Р 56439 и соединить с контейнером при помощи тамбура.

5 Комплектация

Комплекс имеет два состояния: транспортировочное (дорожное); рабочее (развернутое).

Комплекс содержит в своем составе следующие функциональные зоны:

а) зону хранения конструктивных элементов сборной ванны бассейна и шатра (грузовой отсек полуприцепа);

б) техническую зону (помещение установленных инженерных систем полуприцепа);

в) зону обслуживания, включающую:

- входная зона;

- медпункт;

- раздевальная;

- санузел;

- душевая;

- зона ванны бассейна.

К указанным помещениям зоны обслуживания комплекса в части параметров не применяются требования к помещениям общественных зданий и сооружений.

6 Требования к водоподготовке и инженерным системам

Комплекс должен быть обеспечен возможностью безопасного подключения к инженерным сетям (электроснабжения, отопления, вентиляции кондиционирования, водоснабжения, водоотведения (канализации).

6.1 Требования к системе водоподготовки должны соответствовать [2], ГОСТ Р 53491.1, ГОСТ Р 53491.2.

6.4 Электромонтаж, электропроводка, электрооборудование, приборы и изделия комплекса должны соответствовать действующим требованиям безопасности, предъявляемым электрическим системам [3].

6.5 Система отопления, вентиляции и кондиционирования комплекса должна соответствовать [4], [5], ГОСТ Р 53828.

6.6 Система канализации и водоотведения должна соответствовать требованиям ГОСТ 25298.

7 Требования к эксплуатационной документации

Комплект эксплуатационной документации комплекса по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610, должен содержать эксплуатационную документацию на все, входящие в состав комплекса узлы, устройства, специальное и дополнительное оборудование, а также базовое транспортное средство.

8 Защита от поражения электрическим током

Комплекс должен иметь защиту от поражения электрическим током как в транспортировочном, так и в рабочем состоянии согласно ГОСТР 50571.7.702/ МЭК 60364-7-702:2010.

9 Маркировка

Маркировка комплекса должна соответствовать требованиям, предъявляемым к виду транспортного средства, на базе которого эксплуатируется настоящий комплекс.

10 Методы контроля и испытания

10.1 Испытания транспортного средства, на базе которого создан комплекс, проводят методами, изложенными в нормативных актах по данному виду транспорта.

10.2 Проверку соблюдения требований к конструкции комплекса следует проводить методом визуального осмотра на соответствие конструкторской документации и контролем работоспособности отдельных узлов комплекса.

10.3 Контроль параметров микроклимата в зоне ванны бассейна осуществляют по ГОСТ Р 55529.

10.4 Контроль качества воды проверяют по ГОСТ Р 53491.1 и ГОСТ Р 53491.2.

10.5 Контроль устойчивости тентовой конструкции к ветровой нагрузке, воздействиям сил трения, опрокидывания, скольжения, отрыва и др. осуществлять по ГОСТ Р 56439.

Библиография

[1] Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств

[2] СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

[3] ПУЭ Правила устройства электроустановок

[4] СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования

[5] СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

[6] СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

______________________________________________________________________________________________

УДК 797.2.022:725.742:006.352							ОКС 97.220.40

Ключевые слова: комплекс мобильный с бассейном, базовое транспортное средство, ванна бассейна, ванна сборная, подкос

_______________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

Руководитель разработки:

Президент СРО «Промспорт»							Н.С. Быканов

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Руководитель организации-соисполнителя Руководитель разработки Генеральный директор ОФСОО «Российская ассоциация спортивных сооружений» В.Б. Мяконьков

Исполнители: Руководитель информационно-аналитического отдела ОФСОО «Российская ассоциация спортивных сооружений» Н.В. Кочетова Руководитель отдела науки ОФСОО «Российская ассоциация спортивных сооружений» Ю.В. Шелякова