| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (Проект, первая редакция) |

ТАТАМИ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 2021 |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Отраслевое объединение национальных производителей в сфере физической культуры и спорта «Промспорт» (СРО «Промспорт») при участии Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 444 «Спортивные и туристские изделия, оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные услуги»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                №

4 Разработан впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТАТАМИ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ

Технические условия

Tatami for martial arts. Technical conditions

Дата введения — 2022—00—00

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на спортивные покрытия для карате, тхеквандо и смешанные единоборства (далее – татами), предназначенные для использования в образовательных организациях, при проведении тренировок и соревнований, и устанавливает технические требования и требования безопасности.

Настоящий стандарт не распространяется на покрытия, предназначенные для использования при проведении международных официальных соревнований.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 409 (ISO 845:2006) Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности

ГОСТ 26605 (ИСО 3386-1-86) Полимерные эластичные ячеистые материалы. Определение зависимости напряжение-деформация при сжатии и напряжения сжатия

ГОСТ Р 55670 Покрытия спортивные. Часть 4. Определение амортизационных характеристик

ГОСТ Р 55671 Покрытия спортивные. Часть 5. Определение характеристик трения верхней и нижней сторон

ГОСТ Р 55672 Маты спортивные. Часть 6. Определение статической жесткости.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 демпфирующее свойство: Способность покрытия снизить ударную нагрузку на спортсмена, указанную как максимальное ускорение торможения при определенных условиях испытаний.

3.2 упругость: Способность покрытия возвращать механическую энергию после удара, выраженную в виде коэффициента восстановления в процентах при определенных условиях испытаний.

3.3 фрикционные свойства: Сопротивление трению скольжения сторон покрытий.

3.4 статическая жесткость: Отношение изменения статической силы к изменению статического хода при монотонно возрастающей или убывающей нагрузках.

3.5 однородность: Характеристика, отражающая что физические свойства покрытия одинаковы во всех его точках.

3.6 верхняя сторона: Сторона покрытия, по которой движется спортсмен.

3.7 нижняя сторона: Сторона покрытия, соприкасающаяся с полом при использовании.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

Татами должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, технологической и конструкторской документации изготовителя.

4.2 Требования к материалам

4.2.1 Для изготовления чехлов используют текстильные материалы плотностью не менее 650 г/м2. Чехлы изготавливают из цельных листов ПВХ ткани спаянных между собой в одно полотно.

4.2.2 В качестве наполнения используют материал напряжением сжатия в пределах от 3,4 до 3,5 кПа.

Татами изготавливают из единого куска материала наполнителя. Запрещено наполнение кусками, обрезками, крошкой, гранулами или подобными материалами.

4.3 Размеры татами и предельные отклонения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика, габарит, мм | Величина | Предельные отклонения размеров |
| --- | --- | --- |
| Длина | Значение, кратное 1 м | ( 5 мм |
| Ширина | Значение, кратное 1 м |  |
| Толщина | 40 или 50 мм | ± 3 % |

4.4 Эксплуатационные требования должны быть изложены изготовителем в паспорте изделия.

5 Требования безопасности

Требования безопасности включают требования к однородности, демпфирующим свойствам, упругости, статистической жесткости, фрикционным свойствам верхней и нижней сторон покрытий.

5.1. Однородность

Максимальное допустимое отклонение значений в восьми отдельных точках измерения (среднее значение по трем – пяти результатам) от общего среднего значения может составлять ± 3 g.

5.2 Покрытия должны удовлетворять нормам значений демпфирующих свойств и упругости, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Демпфирующие свойства и упругость:

| Параметр | Диаметр проникающего тела, мм |
| --- | --- |
|  | 43 | 116 |
|  | Высота падения, мм |
|  | 20 | 60 | 20 | 60 |
| Максимальное демпфирование удара, g (1 g = 9,81 м/с2) | 30 | 90 | 40 | 85 |
| Коэффициент упругости |  | 28 | 32 | 28 |

5.3 Статическая жесткость

Максимальное значение статической жесткости покрытия не должно превышать 9 мм.

5.4 Фрикционные свойства

В случае оснащения нижней стороны татами защитой от скольжения коэффициент трения должен быть не менее 6,5.

6 Методы испытаний

6.1 Определение однородности и демпфирующих свойств покрытий по ГОСТ Р 55670.

6.2 Определение статической жесткости по ГОСТ Р 55672.

6.3 Определение фрикционных свойств по ГОСТ Р 55671.

6.4 Определение кажущейся плотности ГОСТ 409.

6.5 Определение напряжения сжатия по ГОСТ 26605.

7 Маркировка

На покрытия должна быть нанесена четкая маркировка, устойчивая к истиранию. Маркировка должна содержать:

- обозначение вида покрытия;

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование или товарный знак изготовителя;

- год изготовления.

- указание о том какая сторона является верхней (если не ясно видно).

______________________________________________________________________

УДК 796.022:006.354                                				 ОКС 97.220.30

Ключевые слова: покрытия спортивные, татами, требования безопасности, демпфирующее свойство, фрикционные свойства, статическая жесткость

______________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

Руководитель разработки:

Президент СРО «Промспорт»							Н.С.Быканов

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

Руководитель организации-разработчика:

Генеральный директор

Федерального государственного бюджетного

учреждения «Федеральный научный центр

физической культуры и спорта»

(ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)								А.Г. Абалян

Руководитель разработки:

В.н.с., Лаборатории исследования

организационно-экономических

проблем с сфере физической

культуры и спорта

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК								А.В. Блохин